| СОГЛАСОВАНО: Директор ______________ / ______________ / «____»_________________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «ИКЦ «Паритет» ______________ / В.Г. Гурьев «____»_________________ 20__ г. |
| --- | --- |

Программа обследования

промышленной кирпичной дымовой трубы, принадлежащей

______________________________________________________

1. Цель обследования: определение технического состояния дымовой трубы.

2. Состав работ:

2.1. Анализ имеющейся технической и исполнительной документации.

2.2. Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции.

2.3. Проверка состояния конструкций:

- наружный осмотр трубы.

- обследование состояния гарнитуры, узла примыкания газохода.

- определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля, проведение фотофиксации дефектов и повреждений конструктивных элементов трубы, определение крена ствола трубы геодезическими методами.

- анализ состояния материалов ствола трубы.

- анализ и рекомендации по температурно-влажному и газовому режимам.

- заключение по изменению оснований и фундаментов.

- анализ несущей способности ствола трубы с учетом выявленных дефектов и повреждений.

2.4. Оформление заключения о техническом состоянии дымовой трубы.

2.5. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов).

3. Перечень подготовительных работ Заказчика:

- подготовка имеющейся проектной, исполнительной и др. технической документации, касающейся эксплуатации дымовой трубы;

- выведение трубы из эксплуатации;

- обеспечение безопасного доступа к конструкциям дымовой трубы.

4. Начало работ: не позднее 5 дней со дня поступления денежных средств на р/с исполнителя с учетом проведения заказчиком подготовительных работ.

Окончание работ: не более трех месяцев с момента начала работ.

5. Специальные мероприятия: в случае обнаружения аварийных мест, выполнение усиления конструкций с целью исключения потери их устойчивости выполняется заказчиком.

6. Порядок приемки работ: в соответствии с договором.

7. Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится заказчиком.

8. Сроки и этапы выполнения работы: ориентировочно с «___»________20__ г. по «___»________20__ г.

| Главный энергетик: __________________ / _____________ / __________________ 20__ г. | Председатель комиссии: __________________ / _____________ / __________________ 20__ г. |
| --- | --- |