Приложение 1 к договору № ___________ от _______________ г.

| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер ______________ / ______________ / «____»_________________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «ИКЦ «Паритет» ______________ / В.Г. Гурьев «____»_________________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

и оценки технического состояния строительных конструкций здания _______________________________________________________________________

1. Цель обследования: определение технического состояния несущих конструкций в объеме комплексного обследования.

2. Состав работ:

2.1. Анализ имеющейся технической и исполнительной документации.

2.2. Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции.

2.3. Проверка состояния конструкций:

- осмотр конструкций в целом, обмерные работы в объеме, необходимом для составления расчетной схемы;

- определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля, проведение фотофиксации дефектов и повреждений конструкций, определение прогибов, отклонений, деформаций;

- проведение планово-высотной съемки кранового пути;

- анализ состояния материалов строительных конструкций;

- анализ условий эксплуатации;

- заключение по изменению оснований и фундаментов;

- необходимые расчеты несущей способности несущих строительных конструкций с учетом фактических нагрузок и действительного состояния конструкций.

2.4. Оформление заключения о техническом состоянии.

2.5. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов).

3. Перечень подготовительных работ Заказчика:

- подготовка имеющейся проектной, исполнительной и др. технической документации касающейся эксплуатации здания;

- обеспечение безопасного доступа к конструкциям.

4.Специальные мероприятия: в случае обнаружения аварийных мест, выполнение усиления конструкций с целью исключения потери их устойчивости выполняется заказчиком.

5. Порядок предоставления отчетной документации: в соответствии с договором.

6. Сроки и этапы выполнения работ:

Начало работ: не позднее 5 дней со дня поступления денежных средств на р/с исполнителя с учетом проведения заказчиком подготовительных работ.

Окончание работ: не более трех месяцев с момента начала работ на объекте.

Председатель комиссии

___________________ / ____________ /

«____»_________________ 20__ г.